UDC

北京城建科技促进会团体标准

P                                         T/UCST XXXX – 20XX

建筑幕墙施工安全技术标准

Technical Standard for building curtain wall installation engineering safety

(征求意见稿)

20XX– XX –XX 发布                     20XX – XX –XX 实施

北京城建科技促进会  发 布

北京城建科技促进会团体标准

# 建筑幕墙施工安全技术标准

# Technical Standard for building curtain wall installation engineering safety

T/UCST XXXX -20XX

主编部门：模架技术委员会

批准部门：北京城建科技促进会

施行日期：20XX年XX月XX日

中国建材工业出版社

20XX  北 京

前 言

本标准为社会推荐性标准，请参照执行。

本标准由北京城建科技促进会会同有关单位及幕墙施工企业共同编制完成。

本标准的主要内容：1总则；2术语；3 安全规定；4施工安全防护；5幕墙吊装运输设备；6卸料转运平台；7施工作业平台；8幕墙吊装施工作业安全。

本标准由北京城建科技促进会负责具体技术内容的解释。

本标准属首次编制，为了提高《建筑幕墙施工安全技术标准》的编制质量和水平，请在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送至北京城建科技促进会。（地址：北京市西城区广莲路1号建工大厦A座9层；邮编：100055；联系人：魏铁山；联系电话：13501037291；电子邮箱：13501037291@126.com）

本标准主编单位： 北京城建科技促进会

本标准参编单位（排名不分先后）：北京华天幕墙工程有限公司

深圳市三鑫幕墙工程有限公司

上海玻机智能幕墙股份有限公司

德西技术（北京）有限公司

本标准主要起草人员（以姓氏笔划排序）：魏铁山 王海东 王建明 刘志伟 江  鸿

朱  浩 杨时银 杨  亚 杨希仓 陈  伟

李  军 周与诚 侯钦超 胡  勤 徐  桦

本标准主要审查人员：

目  录

1  总 则	1

2  术 语	2

3  安全规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  专项规定	3

4  施工安全防护	5

4.1  一般规定	5

4.2  种类与设计	5

4.3  首层安全通道防护棚	5

4.4  高层、超高层水平安全隔离层	6

4.5  高处作业安全防护网	7

4.6  临空面、洞口安全防护栏	7

5  幕墙吊装运输设备	8

5.1  一般规定	8

5.2  种类与选用	8

5.3  施工电梯	8

5.4  塔吊	9

5.5  汽车吊	9

5.6  悬臂吊	9

5.7  活动小吊车	9

5.8  轨道吊	11

6  卸料转运平台	13

6.1  一般规定	13

6.2  种类与选用	13

7  施工作业平台	14

7.1  一般规定	14

7.2  种类与选用	14

7.3  钢管脚手架	14

7.4  移动式作业平台	15

7.5  吊挂式作业平台	16

7.6  电动吊篮	17

7.7  索网脚手架	23

8  幕墙吊装施工作业安全	25

8.1  一般规定	25

8.2  装配式幕墙板块吊装	25

8.3  超大玻璃板块吊装	26

8.4  幕墙钢结构吊装	26

本标准用语说明	28

引用标准名录	29

条文说明	30

Contents

1  General Provisions

2  Terms

3  Safety Requirement

3.1  General Requirement

3.2  Special Requirement

4  Protection of Construction Safety

4.1 General Requirement

4.2 Types and Design

4.3 Safety Passage Shelter at First Floor

4.4 Horizontal Isolation Layer for Safety of High-rise and Super High-rise Building

4.5 Safety Net for Higher Operation

4.6 Fence of Safety Protection at Free Face and Hole

5  Lifting Equipments For Curtain Wall

5.1 General Requirement

5.2 Types and Selection

5.3 Construction Elevator

5.4 Tower Crane

5.5 Truck Crane

5.6 Cantilever Crane

5.7 Small Movable Crane

5.8 Track Crane

6  Unloading Platform

6.1 General Requirement

6.2 Types and Selection

7  Operation Platform for Construction

7.1 General Requirement

7.2 Types and Selection

7.3 Steel Tubular Scaffold

7.4 Movable platform

7.5 Hanging Platform

7.6 Electric Nacelle

7.7 Cable Net Scaffold

8  Safety of Lifting Operation for Curtain Wall

8.1 General Requirement

8.2 Lifting of Assembled Curtain Wall

8.3 Lifting of Glass with Huge Size

8.4 Lifting of Steel Structure

Explanation of Wording in This Code

List of Quoted Standards

Addition Explanation of Provisions

1  总 则

1.0.1  为加强建筑幕墙施工安全技术管理，统一建筑幕墙施工安全技术的基本原则、程序和内容，保障建筑幕墙施工安全，做到建筑幕墙施工安全技术措施先进可靠、经济适用，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建的建筑幕墙施工安全技术方案、措施的制定以及实施管理。

1.0.3  建筑幕墙施工安全技术除应符合本标准外，尚应符合国家、北京市现行有关标准的规定。

2  术 语

2.0.1  建筑幕墙施工安全技术 Building curtain wall construction safety technology

消除或控制建筑幕墙施工过程中已知或潜在危险因素及其危害的工艺和方法。

2.0.2  安全规定 Safety regulations

为建筑幕墙施工安全，结合作业人员、消防、用电、动火等各方面综合分析所制定的相关规定。

2.0.3  施工安全防护 Construction safety protection

建筑幕墙施工时，根据作业人员及材料构件的安全需求，所采取的相关安全防护措施的总称。

2.0.4  垂直运输设备 Vertical transportation equipment

为满足建筑幕墙材料垂直运输所采用现场施工货梯、塔吊等及自行设计制造的运输设备的统称。

2.0.5  活动小吊车 Activity small crane

采用钢材、卷扬机、万向轮等材料自行设计、计算、制作出的能够满足幕墙运输及吊装的构造设备（俗称炮车）。

2.0.6  转运平台 Transport platform

为满足幕墙材料在空中的安全转运，而设计、制作的构造平台。

2.0.7  作业平台 Work platform

服务于幕墙不同的高空作业环境，根据需要所搭设的吊篮、脚手架、索网等构造平台的总称。

3  安全规定

3.1  一般规定

3.1.1  幕墙施工必须坚持安全第一，预防为主的方针。

3.1.2  进入施工现场的作业人员，必须首先参加安全教育培训，考试合格方可上岗作业，未经培训或考试不合格者，不得上岗作业。

3.1.3  不满18周岁的未成年，不得从事幕墙施工作业。

3.1.4  进入施工现场的人员必须正确戴好安全帽，正确穿戴好个人防护用品，高处作业时必须系好安全带。

3.1.5  施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经项目安全技术管理负责人同意，不得任意拆除和随意挪动。

3.1.6  六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气，应立即停止幕墙施工作业。

3.1.7  作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，组织撤离危险区域，报告领导解决，不准冒险作业。

3.2  专项规定

3.2.1  幕墙施工中凡涉及临空作业、洞口作业、悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设，应在施工方案中编制安全技术措施。

3.2.2  坠落高度基准面2m及以上临空作业时，应在临空一侧设置安全防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

3.2.3  幕墙作为分包单位（一般状况）必须服从总承包单位的管理和监督检查，当施工现场发生伤亡事故，必须立即报告总承包单位相关领导，保护好现场。

3.2.4  幕墙施工作业中自行设计、制作的工具设备，应根据材料、荷载等相关规范通过计算确定其符合相关标准的规定，同时编制专项安全方案。

3.2.5  项目部针对不同幕墙工程特点，结合现场可能发生的安全事故进行危险源的分析，制定相关应急救援方案，同时对易发生安全事故的部位、环节进行监控。

3.2.6  关于脚手架、吊篮以及其他自制设备等受力计算除应符合《建筑结构荷载规范》GB50009外还应符合其他现行相关规范的规定。

3.2.7  扣件式钢管脚手架的搭设和验收应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。

3.2.8  门式钢管脚手架的搭设和验收应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的规定。

3.2.9  碗扣式钢管脚手架的搭设和验收应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166的规定。

3.2.10  高处作业吊篮的安装、拆卸、使用应符合现行行业标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术标准》JB/T11699的规定。

3.2.11  幕墙施工时的安全技术要求应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB50870、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

4  施工安全防护

4.1  一般规定

4.1.1  建筑幕墙工程施工，必须根据建筑特点、施工现场环境、施工安全风险和施工安管理卸料转运平台要，按照国家、行业相关规范标准，编制施工安全防护专项方案，制定各个部位施工安全防护措施与设施。

4.1.2  安全防护棚，设计施工搭设必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的要求。

4.1.3  安全防护设施，在施工作业前，应进行检查、验收，合格后方可进行施工作业。

4.1.4  高空作业人员应正确佩戴和使用具有产品合格证明的安全防护用品、用具。

4.1.5  安全防护设施应定期检查和维修，发现隐患应及时整改。

4.1.6  各类安全防护设施需要临时拆除或变动时，必须报请项目施工安全技术负责人批准，并采取可靠的替代措施，方可拆改，作业后应立即恢复。

4.1.7  施工中严禁随意拆改安全防护措施。

4.1.8  安全帽，应符合国家标准《安全帽》GB2811相关规定。

4.1.9  安全绳，应符合国家标准《安全带》GB6095相关规定。

4.1.10  安全带，应符合国家标准《坠落防护安全绳》GB24543相关规定。

4.2  种类与设计

4.2.1  施工安全防护包括：工人作业个人安全防护、首层安全通道及防护棚、高空作业安全防护网、高空作业安全硬防护、临边洞口安全防护栏及工人作业安全生命绳或保险绳。

4.2.2  各类防护设计应明确所用材料、配件的规格及材质。

4.2.3  各类防护设计应绘制平面图、立面图、剖面图、节点详图及搭设施工技术安全要求。

4.2.4  各类防护设计应提供详细计算书。

4.3  首层安全通道防护棚

4.3.1  幕墙施工现场人员出入口及人员通道应搭设防护棚。

图4.3.1  首层安全通道防护棚示意图

1-立杆；2-长横杆；3-扫地杆；4-防水塑料布+木板；

5-短横杆；6-绿网；7-八字撑；8-木板；

4.3.2  防护棚必须采用建筑扣件式钢管脚手架或其他型钢材料搭设。

4.3.3  安全通道侧边应设置隔离栏杆，引导行人从安全通道内通过，必要时满挂密目网、广告布或木工板封闭。

4.3.4  立杆基础必须硬化处理，通道使用期内不得发生地面沉陷，防护棚必须有稳定措施。

4.4  高层、超高层水平安全隔离层

4.4.1  高层、超高层建筑幕墙施工上方有垂直交叉作业时必须设置水平安全隔离层。

图4.4.1  水平安全隔离层示意图

1-钢丝绳；2-防护栏；3-防护板；

4.4.2  高层、超高层幕墙施工水平安全隔离层应沿主楼外沿进行施工搭设。

4.4.3  水平安全隔离层应采用型钢进行搭设，悬挑端应设置高度不低于300mm防护挡板及1.2m防护栏。

4.4.4  水平安全隔离层应与主体结构固定，悬挑结构应采用钢丝绳拉结，保证单根受力能满足承载力要求。

4.4.5  水平安全隔离层主梁当采用锚栓固定时，锚栓直径不应小于18mm。

4.4.6  水平安全隔离层主梁前端应向上起拱L/200，L为主梁悬挑长度。

4.4.7  水平安全隔离层应按合理的搭设顺序搭设，水平安全隔离层的拆除与搭设顺序相反，拆除需编制合理有效的方案方可进行。

4.4.8  水平安全隔离层应满铺脚手板，脚手板铺设要求应符合行业规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 及《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的要求。

4.4.9  水平安全隔离层设计应满足行业规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 及《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的要求，不能满足规范要求时，应另行设计。4.4.10  严禁在水平安全隔离层上逗留休息、堆放物料。

4.4.11  水平安全隔离层应由专业架子工搭设。

4.4.12  水平安全隔离层使用前应经过验收，验收合格后方能使用。

4.5  高处作业安全防护网

4.5.1  建筑幕墙施工涉及墙面、屋面、采光顶等时，应搭设水平安全防护网。

4.5.2  安全网规格、材质等应满足国家标准《安全网》GB5725的要求

4.5.3  安全网的搭设应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的要求。

4.6  临空面、洞口安全防护栏

4.6.1   临空面、洞口的安全防护应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的要求。

4.6.2  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定不能满足实际施工需要的临空面、洞口的安全防护应另行设计。

5  幕墙吊装运输设备

5.1  一般规定

5.1.1  定型设备、起重机具及钢丝绳进场应附带生产单位的资质证书、出厂合格证书、检测报告。

5.1.2  定型起重设备安装单位应具有安装资质，特种设备安装人员应持操作证上岗。

5.1.3  定型设备通过由资质单位验收，监理单位、总承包单位、幕墙专业分包单位共同验收，填写验收表后投入使用。

5.1.4  自制设备必须经过专业人员进行专项设计、计算，绘制完整的设备平面图、立面图、剖面图、节点图和设计说明书：材料规格质量，生产加偏差，现场安装使用及设备安装后试运行方法等安全技术要求。

5.1.5  自制设备通过由监理单位、总承包单位、幕墙专业分包单位共同验收，填写验收表后投入使用。

5.1.6  严禁违章作业，严禁超载吊装。

5.1.7  设备维修、保养由专人负责，严禁其他人员擅自维修。

5.1.8  恶劣气候条件下，设备严禁使用；5级以上大风，设备严禁使用。

5.1.9  起重机械和索具设备吊装施工安全技术管理应符合《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276的要求。

5.2  种类与选用

5.2.1  幕墙施工现场吊装运输应优先选用现场现有垂直运输设备。

5.2.2  施工现场现有垂直运输设备不能满足幕墙构件运输要求时，可以选择自制垂直运输设备进行施工安装。

5.2.3  幕墙施吊装运输设备选用，必须根据建筑特点、幕墙施工需要、现场施工环境条件，本着安全第一、施工方便、经济实用原则进行合理选用。

5.3  施工电梯

5.3.1  幕墙用施工电梯由总承包单位提供使用时，幕墙专业分包单位服从总承包单位的安全管理。

5.3.2  幕墙专业分包单位垂直运输物料的规格、形状、尺寸、重量应满足施工电梯的技术参数要求。

5.4  塔吊

5.4.1  幕墙用塔吊由总承包单位提供使用时，幕墙专业分包单位服从总承包单位及塔吊产权单位的安全管理。

5.4.2  幕墙专业分包单位垂直运输物料的规格、形状、尺寸、重量应满足塔吊的技术参数要求。

5.5  汽车吊

5.5.1  幕墙用汽车吊由总承包单位提供使用时，幕墙专业分包单位服从总承包单位及汽车吊产权单位的安全管理。

5.5.2  幕墙专业分包单位垂直运输物料的规格、形状、尺寸、重量应满足汽车吊的技术参数要求。

5.6  悬臂吊

5.6.1  悬臂吊宜用于高层、超高层建筑装配式幕墙板块和大型钢结构的安装，选用悬臂吊的起重量和悬臂长度必须满足幕墙施工要求。

图5.6.1 悬臂吊示意图

1-起重臂；2-支座；3-吊钩；4-楼板；5-楼板边梁

5.6.2  悬臂吊安装前必须对安装楼层或屋面的结构承载力进行复核或者经设计单位进行确认，满足要求后方可安装。

5.6.3  悬臂吊的安装、验收、使用、维护、拆除及安全管理，应符合《塔式起重机安全标准》GB5144的要求。

5.7  活动小吊车

5.7.1  设计与计算

1  活动小吊车的结构体系必须进行设计计算。活动小吊车的支撑结构应根据活动小吊车施工最不利工况进行承载力安全复核并合格。

2  活动小吊车主要受力节点安全系数必须大于2。

3  活动小吊车钢丝绳安全系数必须大于6。

4  设置配重数量满足活动小吊车整体结构的抗倾覆力矩大于2。

5  卷扬机牵引力要求大于起重量的1.5倍。

6  活动小吊车制作材料宜使用Q235B钢材。

7  活动小吊车示意图如下：

图5.7.1-1 活动小吊车示意图剖面

1-机座；2-起重臂；3-移动车轮；4-配重；5-卷扬机；6-钢丝绳；7-副臂；8-滑轮；9-被吊构件；

图5.7.2 活动小吊车示意图平面

1-机座；2-起重臂；4-配重；5-卷扬机；6-钢丝绳；7-副臂；8-滑轮；

5.7.2  加工制作

1  活动小吊车的构配件应在工厂加工, 滑轮、卷扬机、电箱、钢丝绳、卡环、卡扣等设备应购置专业厂家生产的合格产品，其加工制作需满足设计要求。

2  活动小吊车构配件的加工制作及组装，需满足设计并符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

5.7.3  安装与验收

1  检查活动小吊车构件的外型尺寸和安装位置符合设计，并满足施工方便和作业安全要求。

2  活动小吊车的安全试运行验收应分别进行空载、静载、动载、超载试验。

3  监理单位、总承包单位、幕墙专业分包单位相关负责人共同参与验收活动小吊车，共同见证安全试运行试验，各方在验收单签字后方可投入使用。

5.8  轨道吊

5.8.1  设计与计算

1  轨道吊的结构体系必须进行设计计算。

2  轨道吊主要受力节点的安全系数必须大于2。

3  悬挑钢梁的抗倾履安全系数必须大于2。

4  悬挑钢梁斜拉钢丝绳受力安全系数必须大于4。

5  行走电动葫芦钢丝绳安全系数必须大于6。

6  行走电动葫芦的牵引力要求大于起重量的1.5倍。

7  轨道吊制作材料宜使用Q235B钢材，卸载钢丝绳上下端耳板厚不宜小于6mm,卸载钢丝绳拉环直径不宜小于20mm。

8  轨道吊示意图如下：

图5.8.1 轨道吊示意图

1-悬挑臂；2-悬挑固定节点；3-斜拉固定节点；4-花兰螺栓；5-钢丝绳卡；6-斜拉钢丝绳；7-行走轨道；8-行走电动葫芦；9-电动葫芦钢丝绳；10-被吊构件

5.8.2   加工制作

1  加工制作需满足设计要求，行走轨道的接缝位置应设置在主梁处。

2  加工制作质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

5.8.3  安装与验收

1  轨道吊的外观尺寸需符合设计要求，栓接与焊接形式符合设计要求。

2  轨道吊的安全试运行验收分别进行空载、静载、动载、超载试验。

3  监理单位、总承包单位、幕墙专业分包单位相关负责人共同参与验收，共同见证安全试运行试验，各方在验收单签字后方可投入使用。

6  卸料转运平台

6.1  一般规定

6.1.1  材料地面水平转运需要提前布置好存放区域，用叉车进行水平转运，叉车司机应取得专业驾驶证，并由专人配合对运转位置进行指挥。

6.1.2  高层、超高层幕墙施工，材料楼层内水平转运需要根据材料板块、构件的大小、重量、建筑特点、现场施工环境条件等，设计卸料转运平台。

6.1.3  卸料转运平台必须编制安全专项施工方案，卸料转运平台必须经过设计计算；绘制平台平面图、侧立面图、正立面图和节点图及设计说明；说明材料规格质量，平台搭拆施工工艺，使用安全管理要求。

6.1.4  卸料转运平台施工方案，必须经过专家论证，合格后方可实施。

6.1.5  卸料转运平台搭设完成后投入使用前，必须经过安全验收，合格后方可使用；使用时严禁超载堆载；吊运、卸料时严禁碰撞和砸击平台。

6.1.6  卸料转运平台的设计、搭拆、使用、维护还应符合相关规范的要求。

6.2  种类与选用

6.2.1  幕墙施工现场卸料转运平台应优先选用总包单位的卸料平台。

6.2.2  施工现场现有卸料平台不能满足幕墙材料水平转运要求时，幕墙专业分包单位可自行设计和制作卸料转运平台，经总包单位同意后可投入使用。

7  施工作业平台

7.1  一般规定

7.1.1  现场用于建筑幕墙安装工人作业使用的各类钢管脚手架、电动吊篮统称为施工作业平台。

7.1.2  必须编制安全专项施工方案，符合危险性较大分部分项工程的作业平台应该进行专家论证，通过后方可实施。

7.1.3  作业平台施工安装、调试、使用、维护，工人应持证上岗。

7.1.4  作业平台组装搭设完成后，应进行安全检查，验收合格后方可使用。

7.1.5  作业平台必须有设计图和计算书；制作安装后必须进行安全试运行见证试验，合格后方可使用。

7.1.6  移动式作业平台，在楼、地面上移位时，应空载移位行走，作业平台上不得堆物、载人。

7.1.8  吊挂式作业平台，不得做为材料垂直运输设备使用，应空载移位，施工时严禁违章作业和超载使用。

7.1.9  作业平台材料宜采用钢管或型钢，节点宜采用电焊连接。

7.1.10  吊挂式作业平台、电动吊篮必须设置作业人员安全绳以满足作业人员安全带系挂。

7.2  种类与选用

7.2.1  作业平台种类有：扣件式、盘扣式、门式等钢管脚手架；移动式作业平台；吊挂式作业平台；电动吊篮等。

7.2.2  扣件式、盘扣式、门式钢管脚手架，一般适用于幕墙作业高度50m及以下的幕墙、吊顶、屋面施工。

7.2.3  移动式作业平台，一般适用于吊顶作业高度6m及以下的施工。

7.2.4  吊挂式作业平台，一般适用于高层、超高层建筑外幕墙；大跨度、高空间的吊顶、挑檐幕墙施工。

7.2.5  索网脚手架作业平台，一般适用于大跨度、高空间采光顶、吊顶施工。

7.3  钢管脚手架

7.3.1  幕墙施工采用扣件式、盘扣式、门式等钢管脚手架时，脚手架方案编制、材料选用、施工搭拆技术工艺、架体质量验收、脚手架施工安全管理等均应执行现行相应的钢管脚手架安全技术规范；现行规范不能满足设计、使用要求时，需单独设计并经专家论证通过。

7.3.2  脚手架安全专项施工方案应包括脚手架平面图、立面图、剖面图、节点详图和最不利工况荷载作用下的计算书。

7.3.3  扣件式钢管脚手架的钢管规格为ϕ48.3x3.6mm,壁厚不应小于3.24mm；脚手架搭设高度不宜超过50m。

7.3.4  盘扣式钢管脚手架的钢管规格为ϕ48x3.2mm, 壁厚不应小于3.0mm；脚手架搭设高度不宜超过50m。

7.3.5  门式钢管脚手架的钢管规格为ϕ48x3.5mm，壁厚不应小于3.0mm；搭设高度不宜超过40m。

7.4  移动式作业平台

7.4.1  移动式作业平台包括移动式门式脚手架作业平台和移动式钢架作业平台。

7.4.2  移动式门式脚手架作业平台，宜采用工具式门式脚手架一个单元组装而成，高度不宜大于6m，围栏高度不低于1.2m。

7.4.3  移动式门式脚手架作业平台组装后，各节点、斜拉杆应连接牢固，架体应横平竖直，整体性强；架体应进行人工推动移位并经检查验收为安全稳定后，方可定位用于施工。

7.4.4   架体作业时应有可靠的定位制动措施，不得晃动；如果晃动明显，则架体四立柱应设斜撑抛杆进行加固。

7.4.5  移动式钢架作业平台属自行设计，构件制作宜在工厂加工，由汽车运到现场组装。钢架材料宜采用Q235矩形钢管或型钢，节点通过焊接或螺栓连接，焊缝厚度不小于4mm，焊缝等级为三级，架体釆用矩形格构式空是不变几何体钢架，作业平台长宽比不大2，高宽比不大3，围栏高度不低于1.2m，架体结构设计应符合《钢结构设计规范》GB50017的要求。

图7.4.5 移动式钢架平台示意图

1-移动式钢架平台；2-配重；3-车轮；4-木板；5-栏杆

7.4.6  悬挑移动式钢架作业平台，安装配重或顶撑时的抗倾覆力矩必须大于2，使用前应做抗倾覆荷载试验，倾覆试验的荷载值，应为施工工作荷载的1.2倍，试验合格后方可使用。

7.4.7  作业平台四根立柱脚底安装的行走轮，应具有足够的承载能力并设置制动定位措施装置。

7.4.8  移动式作业平台安装和整体移动时，楼、地面应为混凝土楼地面，楼、地面的平整度和承载力应满足使用要求。

7.4.9  移动式作业平台的施工作业人员不得超过两人, 施工荷载不得超过设计使用荷载。

7.5  吊挂式作业平台

7.5.1  设计与计算

1  吊挂式作业平台的材料应采用Q235钢管或型钢；节点采用焊接或螺栓连接，焊缝厚度不应小于4mm，主要受力点和吊点的焊缝质量等级应为二级，其余可为三级；架体宜釆用矩形格构式空间桁架；作业平台宽度应根据施工需要决定，长宽比不大于6，围栏高度不低于1.2m。

2  吊挂耳板厚度不应小于10mm，吊环钢筋直径不应小于φ22mm，吊耳安全系数K不小于4，；作业平台吊挂钢丝绳直径不应小于φ12，钢丝绳安全系K不小于6，钢丝绳受力绳卡不应少于三个，同时应符合《钢丝绳》GB/T8918、《钢丝绳夹》GB/T5976的规定。

3  吊挂式作业平台设计应符合《钢结构设计规范》GB50017要求。

图7.5.1 吊挂式作业平台示意图

1-作业平台；2-行走器；3-吊索；4-平台轨道；5-主体结构；6-连廊幕墙；7-连廊吊顶；

7.5.2  制作与安装

1  宜在工厂加工制作构配件并采用汽车运输到现场组装。

2  制作安装应符合设计和规范要求，架体长宽高几何尺寸的允许偏差±2mm，对角尺寸的允许偏差±3mm；焊缝质量、等级及吊挂点符合设计和规范要求。

3  吊挂式作业平台的吊点与支撑结构，需进行承载力、变形和稳定性计算或复核并满足规范要求。

7.5.3  见证试验验收

1  见证试验验收人员应包括总包单位、监理单位、幕墙专业分包单位的技术、安全、管理负责人。

2  见证试验：吊挂式作业平台安全试运行见证验收由幕墙专业分包单位的技术负责人组织，总包单位、监理单位技术、安全、管理负责人在试验现场旁站见证，试验过程应录像和拍摄照片。试验安全无异常后，参加见证试验的各方单位代表共同确认吊挂式作业平台试验安全合格，并在试验验收记录单上签字，吊挂式作业平台方可正常投入使用。

7.5.4  试验内容和方法

静载检测试验：在平台里进行分级加载，第一级加载为使用荷载值50%，承载10分钟，检查作业平台承载安全；第二级加载为使用荷载值100%，承载10分钟，检查作业平台承载安全；如出现异常应停止试验，进行检查维修补强后重新试验。

7.5.5  使用与维护

1  使用要求

使用前的检查：查看作业平台应无异常磨损、腐蚀、表面裂缝、连接松脱、脱焊等现象；吊挂结构、吊耳或吊环各连接处应牢固、无破裂脱焊现象。钢丝绳固定正常，无过度磨损、断裂等异常现象，达到报废标准的钢丝绳必须更换；配置的工人作业安全绳和安全带应保持完好。

2  安全管理

作业工人每天上班施工前，必须对作业平台进行安全检查，确认安全后方可进入正常施工使用。

吊挂式作业平台的作业人员数量应根据计算确定，作业人员安全绳的设置应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202的要求。

五级及以上风及雨雪等恶劣天气不得进行吊挂升降作业。

夜间严禁施工。

非吊挂式作业平台设备专业技术人员，不得维修故障。

施工作业使用时，施工现场必须派专业人负责吊挂式作业平台的安装、维护、移位、拆除工作。

吊挂式作业平台设备暂停使用30天以上时，应对设备进行全面安全检查，检查合格后方可再次投入施工使用。

7.6  电动吊篮

7.6.1  一般规定

1  幕墙施工电动吊篮必须编制安全专项施工方案。危险性较大、非标准吊篮或非常规使用工况的电动吊篮安全专项施工方案，须经过专家论证通过，方可施工。

2  选用标准电动吊篮施工，吊篮设备、钢丝绳、安全绳、安全锁必须是原装配套合格产品，产品有出厂合格证和定期检测报告。

3  非标准吊篮或非常规使用工况的吊篮，必须进行结构设计并附计算书。

4  吊篮的安装、维修、拆除必须由吊篮租赁单位负责。吊篮租赁单位必须是证照齐全的合法经营企业。

5  吊篮安装后，必须在租赁单位、施工使用单位、监理单位、总包单位各方的共同见证下进行吊篮使用前的安全试运行验收并合格。各方签字认可后，吊篮方可正式投入使用。

6  吊篮使用时的作业人数为两人，作业人员必须经过吊篮租赁单位的专业安全技术培训，考核合格后持证上岗。

7  吊篮使用时，严禁作为垂直运输工具。

8  吊篮使用额定荷载为厂家吊篮技术参数中吊篮额定载荷的80%。

9  吊篮抗倾覆安全系数必须不小于2。

10  吊篮移位使用，安装后必须重新经过安全试运行验收并合格，方可允许施工。

7.6.2  吊篮种类与选用

1  吊篮种类：

按生产分为成品电动吊篮、自制电动吊篮；

按篮筐材质分为钢篮框电动吊篮、铝篮筐电动吊篮；

按实际使用情况分为标准型电动吊篮，非标准型电动吊篮，非常规工况使用吊篮。

标准型电动吊篮按型号分为250型电动吊篮、500型电动吊篮、630型电动吊篮、800型电动吊篮。

2  标准型电动吊篮技术参数：

详见吊篮生产厂家产品使用说明书。

7.6.3  标准型电动吊篮

标准型吊篮的选用与计算、安装与使用、调试与检测、运行检查、试验验收、使用维护、拆除应参照GB19155、JG-T5032,JGJ202等规范。

7.6.4  前支臂超长非标准型吊篮

图7.6.4 前支臂超长非标准吊篮示意图

1-前臂（采用加强管）；2-后臂；3-配重；4-吊篮；5-女儿墙；6-楼板；

7-主钢丝绳；8-副钢丝绳；

1  选用与计算

支臂选用

吊篮前支臂长度超过厂家标准吊篮技术参数规定的长度即为前支臂超长非标准吊篮，应采用相应的加固措施并降载使用。

吊篮前支臂长度超过1.7m，支臂应更换为截面更大的矩形钢管或型钢，钢管或型钢的型号规格应根据吊篮施工受力要求，按《钢结构设计规范》GB50017进行设计计算。

2  安装与验收

吊篮安装与标准型吊篮安全技术要求相同。

吊篮试运行验收与标准吊篮安全技术要求基本相同，应重点验收支臂的加工、安装符合设计与安全要求。经过安全试运行合格后，方可投入使用。

3  安全管理、使用、维护与拆除

前支臂超长非标准型吊篮安全管理、使用、维护与拆除的安全技术要求与标准型吊篮相同。

7.6.5  支座高度非标准型吊篮

支座超高非标准型吊篮，指前支座高度超过1.7m的吊篮。

图7.6.5支座超高非标准吊篮示意图

1-前臂；2-后臂；3-配重；4-吊篮；5-女儿墙；6-楼板；

1  选用与计算

支座选用

吊篮支座可安装在屋顶承重女儿墙、屋顶花架梁、钢结构或凸出屋顶的屋面梁板结构、支撑脚手架、格构钢架等上。吊篮支座的前后立柱，必须采用刚性立柱。支座超高立柱须采用加强钢立柱并与结构做构造连接。

设计与计算

前后支座处的支撑结构和立柱，必须根据吊篮施工受力安全要求和《钢结构设计规范》GB50017，进行承载力、变形、稳定性的复核和计算。

2  安装与验收

支座高度非标准型吊篮的安装与标准吊篮安全技术要求相同。

支座高度非标准型吊篮的试运行验收与标准吊篮安全技术要求基本相同，应重点验收支撑结构、立柱材料的加工安装符合设计与安全要求。经过安全试运行合格后，方可投入使用。

3  安全管理、使用、维护与吊篮拆除

支座高度非标准型吊篮安全管理、使用、维护与拆除的安全技术要求与标准吊篮相同。

7.6.6  骑墙码型吊篮

1  吊篮种类与选用

女儿墙骑墙码型吊篮 即在女儿墙上直接安放吊篮前支座或前支臂，后支座落地或在支撑结构上安放的吊篮。

抱梁骑墙码型吊篮 即在梁上直接安放吊篮前支座或前支臂，后支座悬空或落地的吊篮。

宜采用平衡臂骑墙码型吊篮施工。

2  女儿墙和屋面结构梁要求

女儿墙墙体必须是钢筋混凝土，混凝土标号不应低于C25，墙体厚度和高度必须满足强度和稳定性要求。

屋面结构混凝土梁，混凝土标号不应低于C30，梁截面宽度不小于300mm，截面高度不小于500mm。屋面结构钢梁，截面宽度不小于250mm，截面高度不小于400mm。屋面结构梁的承载力、变形需进行复核，满足规范要求。

3  骑墙码型吊篮构造要求

无平衡臂骑墙码型吊篮，其悬挑长度不宜大于1.2m；有平衡臂骑墙码型吊篮，其悬挑长度不宜大于1.7m，平衡臂拉杆宜采用刚性拉杆；骑墙码夹紧件釆用双顶丝杆顶压固定，顶丝杆直径不小于20mm，夹码与墙、梁预留间隙不大于10mm，夹紧调节间隙宽度不大于15mm，顶丝螺母采用双螺母。

图7.6.6-1骑墙码型吊篮女儿墙架设方式示意图

图7.6.6-2骑墙码型吊篮悬空梁架设方式示意图

1-骑墙码型钢架；2-吊篮；3-结构梁；

4  制作、安装与验收

制作

宜在工厂进行骑墙码钢架的加工生产，加工符合设计要求；骑墙码焊缝等级不应低于二级，骑墙码钢架加工后必须经过验收并合格，方可投入使用。

安装

骑墙码安装应由吊篮租赁单位的专业人员进行安装调试和安全试运行验收。

骑墙码夹码顶丝的螺杆头应有厚度不少于80mmx80mmx8mm防滑垫片，预加力为抗倾覆力的2倍。

图7.6.6-3 骑墙码吊篮支架安装示意图

验收

骑墙码型吊篮的试运行验收与标准吊篮安全技术要求基本相同，应重点验收骑墙码设计、加工与安装符合设计和安全要求，经过安全试运行合格后，方可投入使用。

5  安全管理、使用、维护与吊篮拆除

骑墙码型吊篮安全管理、使用、维护的安全技术要求与标准吊篮相同。

使用中应重点监测骑墙码墙体受力部位的受力变化，夹码夹紧顶丝螺杆头是否移位松动，平衡臂抗倾覆锚固可靠性及悬挂机构受力状态下是否安全稳定，如有异常必须立即停工维护，经检查合格后，方可继续施工使用。

骑墙码拆除时应在吊篮框及钢丝绳拆除后进行，拆前应该用安全绳套牢骑墙码，以防坠落，拆卸时应先卸配重或抗倾覆拉杆绳，再松动夹具顶丝，最后从女儿墙或屋面结构梁拆除，绳索吊运轻放至屋顶，由电梯运至地面。

7.6.7  支撑架安放吊篮

图7.6.7 支撑架安放吊篮示意图

1-前臂；2-后臂；3-配重；4-吊篮；5-楼板；6-立杆；

7-横杆；8-剪刀撑；9-栏杆；10-木板

1  支撑架选用

支撑架类型有扣件式钢管支撑脚手架、焊接式钢管支撑格构架、栓接式钢管支撑格构架及型钢格构支撑架。

吊篮施工支撑架一般选用扣件式钢管支撑脚手架。

2  设计与计算

扣件式钢管支撑脚手架的设计计算应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的要求

3  安装与验收

1）吊篮安装

吊篮前后支座安装应紧靠主受力立杆处，间隙不大于0.2m；

顶部作业层，满铺50mmx200mm木脚手架板，铺设方向与支臂成平行；

受力支座处应设置双立杆，水平杆抗滑移扣件采用双扣件。

2）吊篮试运行验收

重点检查验收支撑脚手架搭设符合设计及脚手架规范要求。

吊篮试运行验收及方法与标准吊篮验收相同。

4  安全管理、使用、维护与吊篮拆除

支撑架安放吊篮安全管理、使用、维护的安全技术要求与标准吊篮相同。

使用中应重点监测支撑架体的变形和位移，检查吊篮前、后支座部位受力横杆扣件无松动下滑移现象。

支撑架拆除与普通脚手架拆除相同，先搭后拆，后搭先拆，并应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的要求。

7.7  索网脚手架

7.7.1  脚手架设计

1  索网脚手架体的钢索锚固支撑结构必须满足拉索受力安全的承载力要求。

2  受力拉索间距不应大于2m，拉索直径不应小于φ14，拉索选用必须经过结构计算确认。

3  拉索节点锚固受力的钢绳卡扣不得少于3个，纵横钢索交叉节点应用U型卡卡紧。

4  索网脚手架构造，从下往上，首层为纵横钢索网，二层为满铺水平安全大眼网，三层满铺密目网，四层花铺50mmx200mm木脚手扳，五层作业面铺12mm厚竹夹板。

图7.7.1 索网脚手架示意图

1-钢索；2-大眼安全网；3-U型卡；4-主体结构；

7.7.2  脚手架计算

1   索网脚手架应根据《索结构技术标准》JGJ257进行设计计算。

2   索网脚手架施工活荷载标准值取1.5kN/m2。

7.7.3  脚手架搭设

1   先在索网脚手架下方2m处搭设水平安全网，经验收合格后，再进行索网脚手架搭设。

2   索网脚手架搭设工艺顺序：

施工放线→横索安装→横索张拉→纵索安装→纵索张拉→索网验收→U型卡扣安装→安全网铺设→密目网铺设→木脚手板铺设→竹夹板铺设。

7.7.4  脚手架验收

1   检查索网脚手架搭设钢索、安全网、脚手架板材料及搭设几何尺寸，允许偏差应符合设计方案和相关规范要求。

2   检查索网的挠度符合设计要求。

3   检查拉索预应力符合设计要求。

4   检查拉索支撑结构承载力安全可靠。

5   检查拉索锚固节点受力绳卡数量和安装方法、卡扣卡紧程度符合设计要求。

6   脚手架使用前必须经过总包单位、监理单位、幕墙专业分包单位技术、安全负责人安全检查验收合格，各方单位代表签字确认后，方可施工使用。

7.7.5  安全管理、使用、维护与拆除

1  施工时严禁堆载和超载。

2  施工期间应加强日常安全管理，使用中严禁随意拆改。

3  索网脚手架维护应指派专人负责，并监测索网挠度及拉索锚固可靠性，发现问题须及时消除，保证施工安全。

4  索网脚手架拆除应先搭后拆，后搭先拆；拆除顺序为：拆除竹夹板→拆除木脚手板→拆除密目网→拆除U型卡、水平安全大眼网→拆除纵索→拆除横索。

8  幕墙吊装施工作业安全

8.1  一般规定

8.1.1  装配式幕墙板块吊装、超大玻璃板块吊装、幕墙钢结构吊装必须编制安全专项施工方案，危险性较大的施工方案或者超常规吊装风险大的施工方案，必须经过专家论证通过后方可实施。

8.1.2  吊车司机、起重工、信号工必须持证上岗。施工前必须接受安全技术培训交底。

8.1.3  施工吊装作业前，现场必须清除障碍物，划分设置作业安全警戒区，并设置警示标识，非施工作业人员严禁进入警戒区。

8.1.4  起重设备安装后，必须经过总包单位、监理单位、幕墙专业分包单位各方单位安全试运行验收并合格，签署安全合格验收记录单后方可使用。

8.1.5  应由专业技术人员负责起重设备的安装、维护与维修、拆除,非专业人员不得进行起重设备的安装、维护与维修、拆除。

8.1.6  幕墙吊装施工严禁违章作业，禁止施工吊装超载；吊运时严禁斜拉斜吊，严禁在群体建筑中跨建筑盲吊。

8.1.7  起重设备严禁负荷过夜，夜间不得进行幕墙板块吊装。

8.1.8  每天吊装作业后，必须关掉电源；露天电器设备应有防水措施。

8.1.9  雷、雨、风、雪天气应停工。

8.2  装配式幕墙板块吊装

8.2.1  装配式幕墙板块吊装的设备与方法宜采用活动小吊车、环形轨道吊、卷扬机滑轮吊和电动葫芦吊及塔吊、汽车吊；施工前应按照吊装安全专项施工方案合理选用吊装设备和方法。

8.2.2  吊装作业人员应配置起重工1人，信号工1至2人，操作人员应技术熟练，经验丰富，熟悉设备特点、操作技能、安全标准和安全管理法规。作业人员上岗前，顶目部应对起重工、信号工及相关作业人员进行上岗测试，合格后方可上岗。

8.2.3  高层、超高层建筑装配式幕墙板块吊装必须配备对讲机，保证信号指令清晰、准确、及时畅通。指挥人员所站位置，应有利于观看全面、有利于安全指挥、有利于被指挥人员清楚看见指挥手势和接受指挥信号，保证吊装安全顺利。

8.3.4  板块吊装方法宜釆用横梁两点四边垂直吊施工方法，幕墙板块的吊点应垂直受力，不宜釆用一绳两点三角吊；吊绳上宜设倒链，保证板块吊装受力平衡。

8.2.5  板块采用除塔吊、汽车吊以外的活动小吊车、环形轨道吊、卷扬机滑轮吊和电动葫芦吊进行吊运安装时，当建筑高度在50m内，宜用两根麻绳由工人在地面拉住以控制板块起升摆动或被风吹动撞墙损坏板块；当建筑高度在50-100m之间，宜用两根钢丝绳由地面斜拉向上部楼层，形成导轨索，以控制板块起升摆动或被风吹动撞墙损坏板块；建筑高度100m以上的板块吊装，应在楼层安装悬臂吊进行板块垂直运输，由平板车运至待安装楼层部位，然后通过活动小吊车、环形轨道吊或卷扬机滑轮吊、电动葫芦吊，将板块从楼层内吊出安装。

8.2.6  吊装设备应设置提升防冲顶限位措施。

8.2.7  板块吊装施工时，应先进行试吊。板块试吊高度应距地面0.5m, 经检查挂钩、吊绳、吊装设备及吊装现场安全后，方可进行上下起吊试验。板块上升6m,下降5.5m往返三次安全无异常后,方可进行正式施工吊运。

8.2.8  板块未挂稳妥之前不得拆除挂钩，必须在装配式幕墙板块完全安装到位后才能拆除挂钩。

8.2.9  每天吊装作业后，必须关掉电源；露天电器设备应有防水措施。

8.3  超大玻璃板块吊装

8.3.1  超大玻璃板块吊装前，需根据最大板块吊重，对吊点、手拉葫芦和吊绳进行复核。

8.3.2  超大玻璃板块采用电动吸盘吊装时，应计算吊装架及电动吸盘的承载力。

8.3.3  超大玻璃板块吊装绑扎方式应采用吊装带兜底方式，并保证玻璃板块从水平到垂直的过程中受力均匀、平衡。

8.3.4  超大玻璃板块吊装应有保护玻璃措施，防止玻璃板块在吊运过程中摆动、撞击损坏。

8.4  幕墙钢结构吊装

8.4.1  一般规定

1  采光顶钢梁、张悬梁、钢桁架，雨棚钢粱、钢架，造型幕墙的挑檐、装饰线、装饰柱、钻石体钢架,塔冠幕墙钢立柱、钢桁架,屋顶天针、装饰塔等幕墙钢结构的吊装，应采用汽车吊、塔吊、悬臂吊或活动小吊车进行吊运安装。

2  不同类型的幕墙钢结构吊装，应根据不同钢结构构件、结构单元、整体钢架的体量尺度、重量，安装高度、位置和施工特点、难度及现场环境条件，合理选用吊装起重设备和方案。

3  幕墙钢结构吊装前，应针对不同钢结构构件、结构单元、整体钢架的体量尺度、重量进行分解加工，单件构件长度不宜超过10m;构件单元划分宜以一柱距和一跨距为一个吊装单元且单台吊重不超过30吨;整体钢架吊装可釆用单台吊或双台吊，其钢结构体量尺度与构件单元钢结构吊装要求相同；钢架如采用整体提升法或水平牵引法进行吊运安装，其体量尺度不受此限制。

4  吊运安装重量在30吨以上时，必须由专业起重公司根据工程特点、现场环境编制安全专项施工吊装方案，经专家论证通过后实施。

5  吊装设备安装后，必须对设备进行全面检查调试，验收合格并通过试吊后，由总包单位、监理单位、幕墙专业分包单位、起重设备安装单位或幕墙钢结构吊装施工单位各方单位代表见证起重设备安全试运行和钢结构试吊安全合格，签字后方可使用。

6  每天吊装前应进行安全检查，确认设备安全可靠后,方可进行正式吊运安装。

8.4.2  雨棚钢结构吊装

1  雨棚钢结构吊装宜釆用汽车吊吊运安装,根据钢结构重量、尺度可选用单台或双台汽车吊吊装。

2  釆用单台汽车吊吊装雨棚钢结构时，吊点可选用三点吊或四点吊，其吊索吊点不得少于三个吊索点。

3  釆用双台汽车吊吊装雨棚钢结构时，每台汽车吊的吊索吊点宜为两点。

4  双台汽车吊应配置信号工1或2人、起重工2人，起重时服从信号工统一指挥，两个起重司应协调作业，保证雨棚钢结构水平起吊，平衡提升。提升时应保持匀速、平稳、同步上升；雨棚钢架需转动移位时，由信号工统一协调指挥，严禁转动作业时出现斜拉、斜吊。

5  雨棚钢结构吊裝，先就位雨棚悬挑钢梁尾部应与主体结构梁柱的预埋连接件临时连接，再安装雨棚卸载斜拉杆，随后对雨棚悬挑钢梁尾部进行检查测量并调整至精确定位，经对雨棚尾部的栓接或焊接及卸载斜拉杆安装调试复测验收合格后，方可逐步松卸汽车吊吊钩。

8.4.3  采光顶钢结构吊装

1  釆光顶钢梁吊装宜优先选用塔吊。当建筑高度在50m内且工作半径在30m内时,可选择汽车吊吊运安装。

2  釆光顶钢桁架或网架吊装，宜釆用塔吊或在屋面安装龙门吊吊装；屋面安装龙门吊时，必须对屋顶结构承载力进行复核，其承载力必须满足龙门吊安全吊装施工要求。

3  釆光顶张弦梁吊装，宜采用地面组装、张拉、整体同步提升法吊运安装。整体提升的起重设备支承结构必须经过设计计算或对已有结构进承载力复核，结构承载力应满足采光顶张弦梁吊运安装要求。

8.4.4  幕墙造型钢架吊装

1  造型幕墙的挑檐、钻石体、装饰线、装饰柱、造型钢架等吊运安装，应釆用结构单元吊装或组件单元吊装。

2  挑檐、造型钢结构的长度不超过一个开间柱距、悬挑长度不大于6.0m时，吊运安装设备宜采用塔吊、悬臂吊或汽车吊。

3  造型幕墙的装饰线、装饰柱吊装，吊装单元竖向装饰柱、装饰线，以一个层高为宜，最高不宜超过9.0m；吊装单元水平装饰线，以一个开间柱距为宜，且长度不宜超过9.0m；吊运安装造型钢架设备宜选用塔吊或悬臂吊。

4  钻石体钢架吊装，可釆用钻石体钢架分解单元进行吊运组拼安装；吊运安装钻石体钢架设备宜选用塔吊或悬臂吊。

本标准用语说明

1   为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用语说明如下：
1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的:

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2   条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

引用标准名录

1  《安全帽》GB2811

2  《塔式起重机安全规程》GB5144

3  《安全带》GB6095

4  《钢丝绳夹》GB/T5976

5  《钢丝绳》GB/T8918

6  《坠落防护安全绳》GB24543

7  《建筑结构荷载规范》GB50009

8  《钢结构设计规范》GB50017

9  《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

10 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870

11 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

12 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128

13 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130

14 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166

15 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202

16 《索结构技术规程》JGJ257

17 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276

18 《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》JB/T11699

建筑施工团体标准

建筑幕墙施工安全技术标准

BK XX—XX—2017

# 条文说明

目  次

1   总则

2   术语

3   安全规定

4   施工安全防护

5   幕墙吊装运输设备

6   卸料转运平台

7   施工作业平台

8   幕墙吊装施工作业安全

1 总则

1.0.1  本条为本幕墙施工安全技术标准编制的目的。

1.0.2  说明本幕墙施工安全技术标准适用的范围。

1.0.3  表明幕墙施工安全技术除应符合本标准外，尚应符合国家、北京市现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1  建筑幕墙施工安全技术是研究建筑幕墙工程施工全过程中可能存在的各种事故因素及产生、发展和作用形式，采取相应的技术和管理措施，及时消除其存在，或者有效抑制、阻止其孕育和发动，并同时采取保险和保护措施，以避免伤害事故发生的技术。

2.0.2  根据建筑幕墙的特殊性及施工特点，结合建筑施工安全中的现行的《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术标准》JB/T11699、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80等相关规范给出详细的规定。

2.0.3～2.0.7  术语的条文仅列出建筑幕墙施工安装过程中常见而且确实实用的，且容易混淆、误解、和日常施工中概念模糊的基本术语，结合当前危险性较大的分部分项施工现状及有关现行国家、行业标准、规范等把术语给以明确。

特别是活动小吊车（幕墙行业内部统称小炮车）在相关规范中都没有提出过，是幕墙行业人员根据施工现场状况特点自行采用钢材、卷扬机等材料，通过安全受力计算后加工制作的一种特殊工具，该自制工具技术在幕墙行业已经应用多年，在保证安全的同时节约了工期时间。

3 安全规定

3.1 一般规定

3.1.1  施工管理的安全目标。

3.1.2～3.1.7  施工现场安全的常规标准要求。

3.2专项规定

3.2.1  本条结合《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656—2011的相关规定，幕墙工程施工属于高处作业，应当将高处作业安全生产管理措施纳入安全施工方案的内容。

3.2.2  国家标准《高处作业分级》GB3608—2008对高处作业的规定是：“凡距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业”。临空高度在2m及以上的临边部位，如楼面、屋面周边，阳台、雨篷、挑檐边等具有较大的高处坠落隐患，因此通过设置防护栏杆、密目式安全立网及踢脚板或工具式栏板可以保证高处作业的人员安全，以防止高处坠落物体伤人等安全事故发生。

3.2.3  通常状况下幕墙企业所承包的施工范围属于建筑主体的一部分分项范围，因此幕墙企业无论实力大小进入施工阶段必须服从总承包单位的统一管理。

3.2.4  由于幕墙施工不同于建筑主体施工，因此经常会有自制施工工具设备，自制施工工具设备必须参考相关的材料学、结构力学及相关现行规范通过受力计算选取适当的材料进行自制，计算需考虑材料自身强度、挠度、焊缝强度、螺栓强度等综合计算，编制该施工工具设备的专项应用方案。

3.2.5  所有的建筑幕墙施工安装工程，均应编制危险性较大的分部分项工程施工方案，应急救援方案属于危险性较大的分部分项工程施工方案的一个独立章节。

专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。

施工高度50m及以上的建筑幕墙施工安装工程，跨度大于36m及以上的钢结构幕墙施工安装工程，跨度大于60m及以上的网架和索膜结构幕墙施工安装工程，均属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对编制的安全专项方案进行论证，安全专项方案专家论证通过认为内容完整、可行，方案计算书符合有关标准规范，方案与现场实际情况相符并能够确保施工安全后方可实施。

安全专项方案论证后需要修改完善的，施工单位应按照修改意见认真修改，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后方可实施。

不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字方可实施。

4  施工安全防护

4.1 一般规定

4.1.1  本条结合《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第12.0.5条、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013第1.0.6、5.1.6条及《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.1条的规定，明确要求建筑幕墙施工安全防护技术措施必须列入施工组织设计中，保证施工的安全，对特殊的幕墙工程，必须组织专项的安全防护施工方案论证，并由行业专家组成员来论证，论证通过后方可进行施工。

4.1.2  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80规范中对施工安全有详细的要求，需按此执行。

4.1.3 加强监测、检查，保障安全。特别对于幕墙类易碎材料应着重检查，防微杜渐。

4.1.4 此条为幕墙施工高空作业时原则性要求，是保证施工人员安全基本措施。《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013第1.0.8、1.0.9也有相应的规定。

4.1.5 幕墙施工过程中特别是高处作业时，防止坠物造成人员损伤，应定期检查排除安全隐患。

4.1.6 建筑幕墙施工期间原则上禁止随意拆除与变动，为考虑施工安全，当不得不拆除时，应采取相应替代措施并及时恢复。

4.1.7 此条同4.1.6条，再次强度施工过程中必须按此执行。

4.1.8～4.1.10条有具体的国家标准，应严格按照国标执行。

4.2  种类与设计

4.2.1  本条罗列了建筑幕墙施工中常见的安全防护措施，对特殊工程的施工防护方案，应参考相关规范并组织专家论证。

4.2.2  防护设计所用材质影响结构安全，因此必须出具明确的产品合格说明，同时满足消防要求，防止火灾等次生灾害的产生。

4.2.3  防护设计应该按照国家标准制图要求进行制图设计。

4.2.4  根据防护类结构的特点，作为一种临时的附属建筑结构，与主体结构的连接至关重要，连接承载力及整个防护结构安全都需要进行结构计算分析。

4.3  首层安全通道防护棚

4.3.1  当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内时，必须设置防护棚及防护通道，以避免发生物体打击事故。

4.3.2  安全通道、防护棚承受一定的荷载，需满足承载力要求，竹木杆材料强度低而且连接点安全可靠性无法保证，故应采用钢材。

4.3.3  设置栏杆保证行人的安全，同时建议设置密目网增加安全性。

4.3.4  此条在相应脚手架规范中已有明确规定，此处作为原则性要求。

4.4  高层、超高层水平安全隔离层

4.4.1  对高空作业的幕墙工程，凡是在坠落半径内作业的，都必须搭设安全隔离层，坠落半径规定应符合国家标准《高处作业分级》GB/T3608。同时，在防护棚下端应设置警戒区域防止无关人员应坠物造成的伤害。

4.4.2  本条为保证高空作业的幕墙施工防护棚防坠物的基本要求，实际工程中应按现场实际情况考虑悬挑距离。

4.4.3～4.4.6  这些都是建筑幕墙安全防护棚的基本构造要求，其中悬挑主梁采用型钢是保证材质的强度保证，不建议采用钢管，钢丝绳应保证单根受力满足。

4.4.7  防护棚搭设顺序建议按照此顺序进行：摆放工字钢→安装工字钢U型卡环→斜钢丝绳拉结→绑扎大眼网及铺架防护脚手板→1.2米防护栏杆→安装钢板网。实际工程中拆除发生安全事故现象时有发生，因此应对拆除方案进行合理设计。防护棚的拆除与搭设顺序相反。

4.4.8  脚手板的要求相关脚手架规范已作明确规定。

4.4.9  隔离层设计应符合相关脚手架规范确规定。

4.4.10  此条为保证施工人员基本安全作出的要求，同时防护棚设计时并未考虑过多的重力荷载，因此不得在防护棚上堆放重物。

4.4.11  防护棚搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036 考核合格的专业架子工。上岗人员定期体检，合格者方可持证上岗。在防护棚搭设前，工长必须写好书面安全交底 ，班组必须严格按操作要求和技术安全交底施工。

4.4.12  防护棚使用前需进行验收，验收可分层或分阶段验收，验收合格后方可进行施工。

4.5  高处作业安全防护网

4.5.1  建筑幕墙施工不仅仅是幕墙也包括屋面及采光顶等平面结构施工，对此也应设置施工防护安全网。

4.5.2  为保证质量，安全网材质及相关要求必须满足国家相关规范要求，严格控制供货的质量。

4.5.3  安全网的搭设属于高空作业，其相关安全措施需满足《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

4.6  临空面、洞口安全防护栏

4.6.1  临边作业属于高空作业，其相关安全措施需满足《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

4.6.2  高层、超高层建筑幕墙越来越复杂，涉及到更多现行规范不能满足的需求，因此需根据实际情况进行另行设计并通过专家论证。

5   幕墙吊装运输设备

5.1  一般规定

5.1.1  由工厂直接生产完成的材料、设备需要附带生产单位的资质证书、出厂合格证书、检测报告。

5.1.2  本条为保证安装过程安全可控，所安装设备安全可靠，因此限定单位和人员的资格。

5.1.3  为确保设备的安全使用，设备使用前需要进行验收，验收内同需要列清单检查，合格后方可使用。

5.1.4  施工现场加工的设备需要做详细的设计、计算，并附图纸和说明，作为指导安装制作的依据。

5.1.5 为确保设备的安全使用，设备使用前需要进行验收，验收内同需要列清单检查，合格后方可使用。

5.1.6  设备正常使用的基本要求。

5.1.7  为保证设备故障的顺利排除，消除安全隐患，由专业人员负责维修保养。

5.1.8  为保证设备安全运行，设备正常使用的基本要求。

5.1.9  幕墙工程使用其中机械和现场加工的设备需要使用的索具应符合《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276。

5.2  种类与选用

5.2.1  幕墙施工进入施工现场，一般优先选用总承包单位的塔吊和室外升降电梯作为吊装运输设备。

5.2.2  由于现场总承包单位垂直运输设备提前拆除或者由于幕墙构件尺寸过大且不能放在室外升降电梯笼体内等原因，幕墙施工一般选择现场加工制作设备，以完成幕墙工程的安装。现场加工制作的设备益包含防冲顶限位装置。

5.2.3  结合建筑物的高度、建筑物外形尺寸、构件的尺寸、现场施工场地是否满足起吊条件等因素，选用满足安装条件的设备。

5.3  施工电梯

5.3.1  幕墙专业分包单位服从总承包单位的安全管理，服从统一协调安排，总承包单位依据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160对室外电梯进行维护、保养、维修。

5.3.2  禁止超宽、超长、超载作业，满足施工电梯的使用要求。

5.4  塔吊

5.4.1  幕墙专业分包单位服从总承包单位的安全管理，服从统一协调安排，总承包单位依据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160对塔吊进行维护、保养、维修。

5.4.2  禁止超宽、超长、超载作业，满足塔吊的使用要求。

5.5  汽车吊

5.5.1  幕墙专业分包单位服从总承包单位的安全管理，服从统一协调安排，总承包单位依据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160对汽车吊进行维护、保养、维修。

5.5.2  禁止超宽、超长、超载作业，满足汽车吊的使用要求。

5.6  悬臂吊

5.6.1  高层、超高层建筑，为解决幕墙板块或大型钢结构构件尺寸过大的问题，室外升降机不满足运输要求的问题，幕墙板块或大型钢结构的运输吊装工艺要求的问题等，选用悬臂吊完成垂直运输。

5.6.2  本条在设计阶段应提前查阅结构图纸并计算、复核，做到设备承载基础牢固可靠。

5.6.3  悬臂吊的吊运原理、使用要求和管理要求与塔式基本一致，应符合《塔式起重机安全标准》GB5144的要求。

5.7  活动小吊车

5.7.1  本条规定活动小吊车在设计阶段应提前查阅结构图纸并计算、复核，做到设备承载基础牢固可靠。参照《建筑结构荷载规范》GB50009的要求，考虑活动小吊车在使用过程中必然存在反复移动的过程，同时考虑存在吊装活荷载的冲击应力，所以采取提升安全系数的做法，要求活动小吊车主要受力节点安全系数必须大于2； 活动小吊车钢丝绳安全系数必须大于6；  设置配重数量满足活动小吊车整体结构的抗倾覆力矩大于2； 卷扬机牵引力要求大于起重量的1.5倍。

5.7.2  根据活动小吊车设计图纸，完成各环节的组装工作，所有的焊缝节点、螺栓连接节点应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

5.7.3  本条强调小吊车依据设计图纸进行安装，相关方通过实验实际证明设备的安全可靠，再投入使用。

5.8  轨道吊

5.8.1  轨道吊在设计阶段应提前查阅结构图纸并计算、复核，做到设备承载基础牢固可靠。参照《建筑结构荷载规范》GB50009的要求，考虑活轨道吊在使用过程中必然存在反复震动的过程，同时存在吊装活荷载的冲击应力，所以轨道吊的结构体系必须进行设计计算；轨道吊主要受力节点的安全系数必须大于2；悬挑钢梁的抗倾履安全系数必须大于2；悬挑钢梁斜拉钢丝绳受力安全系数必须大于4；行走电动葫芦钢丝绳安全系数必须大于6；行走电动葫芦的牵引力要求大于起重量的1.5倍。

5.8.2  根据活轨道吊设计图纸，完成各环节的组装工作，所有的焊缝节点、螺栓连接节点应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

5.8.3  本条强调小吊车依据设计进行安装，相关方通过实验实际证明设备的安全可靠，再投入使用。

6  卸料转运平台

6.1  一般规定

6.1.1  材料地面的水平转运主要是对幕墙上墙之前将幕墙板块及相关材料从加工厂转运到运输车辆上，或者从施工现场地面转运到施工建筑底下以便进行吊装施工。转运中叉车司机需取得专业驾驶证书方可上岗，叉车操作同时，需专人配合对运转位置进行指挥，同时施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

6.1.2  卸料平台平台为目前最常用的幕墙施工转运平台，本条为原则性规定，必须严格执行。转运平台的搁置点和上部拉接点，在土建施工阶段必须位于刚性层周边边梁，不得设置非刚性层或其他施工设备上，未经过专项设置的临时设施，不得设置悬挑卸料平台。转运平台属于悬挑结构除了满足强度、刚度要求以外，还需满足平面内的稳定，应在平台四周设置剪刀撑等措施增强稳定性。

6.1.3  卸料转运平台属于搭接于主体结构的二次结构，其连接位置及平台自身的承载力要求需要进行详细结构分析并按标准绘制设计图纸。

6.1.4  卸料转运平台施工方案属于特殊结构，相关设计应通过专家进行论证，论证通过后再施工。

6.1.5  本条系参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59相关规定而定。

6.1.6  卸料平台在设计、使用及维护过程中应满足相关规范规定。包括各种设计取值要求、维修检查要求等都应满足相应的规定。

6.2   种类与选用

6.2.1  幕墙施工卸料平台时间落后于主体结构施工时间，因此能不增设新的卸料平台尽量不增加，优先采用原有平台，可以节省时间、节约成本同时保证安全。

6.2.2  幕墙卸料平台的设计使用，应依托于主体结构，需协调总包单位进行施工。

7   施工作业平台

7.1  一般规定

7.1.1  本条定义施工作业平台。

7.1.2  本条规定现场依据依据方案和专家论证实施。

7.1.3  特种作业平台一般以脚手架和吊篮为主，都应通过培训并取得资格证书后方可安装

7.1.4  依据现行规范标准，《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术标准》JB/T11699的规定。

7.1.5  本条强调使用前的准备工作,先做好技术准备在展开现场的制作，试运行合格后使用。

7.1.6  此条为保证作业平台在移位过程中做到安全可行，移位过程在空载状态下更轻便合理。

7.1.8  此条规定吊挂作业平台使用要求。

7.1.9  根据设计要求完成加工制作，焊接连接可以保证平台的刚度和稳定性更可靠。

7.1.10  参照《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术标准》JB/T11699的规定执行。

7.2  种类与选用

7.2.1  此条规定各类作业平台的种类，需要根据幕墙的具体要求，结构的具体形式来确定一种或多种作业平台。

7.2.2  根据现场实际情况进行搭设，外幕墙施工，一般搭设在主体结构外围，一般距离结构300-500mm，已确保施工操作，如果幕墙存在不规则异形，需要根据具体造型设计搭设形式，一般不高于50米。如果有吊顶或屋面施工，需要搭设满堂脚手架。

7.2.3   制作完成后，一般用于室内外延作业，平台可以在楼层里来回移动。

7.2.4  一般常规脚手架平台在安全与经济上不满足使用需求，根据实际情况采取吊挂式作业平台。

7.2.5  一般常规脚手架平台在安全与经济上均不满足使用需求，根据实际情况采取索网脚手架作业平台。

7.3  钢管脚手架

7.3.1  《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202、《索结构技术标准》JGJ257分别对脚手架形式有详细要求，需要按此执行。

7.3.2～7.3.5  《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202、《索结构技术标准》JGJ257分别对脚手架形式有详细要求，需要按此执行。

7.4  移动式作业平台

7.4.1  移动式门式脚手架作业平台满足《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128要求，移动式钢架作业平台满足设计要求。

7.4.2～7.4.4  《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128对门式脚手架有详细要求，需按此执行。

7.4.5  移动式钢架作业平台依据设计要求完成加工制作，现场节点安装质量按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205执行。

7.4.6  通过计算获取抗倾覆力矩理论值，为保证安全系数，安装配重或顶撑时的抗倾覆力矩必须大于2。

7.4.7  为便于移动，作业平台安装行走轮，定点使用时需要有制动定为措施。应在每次移动完成后对定为措施进行检查。

7.4.8  计算作业平台自重，需满足结构承载力要求，为保证平稳移动，设计使用前要提前查看楼、地面的平整度。

7.4.9  超过两人作业的情况，应增加作业平台，施工荷载根据设计计算获得，在荷载允许范围内使用。

7.5  吊挂式作业平台

7.5.1  依据设计要求完成加工制作，现场节点安装质量按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205执行。《钢丝绳》GB/T8918、《钢丝绳夹》GB/T5976对钢丝绳等吊挂机构有详细要求，应按此执行。

7.5.2  制作安装质量按照《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205执行，属于特殊结构，现场相关计算应通过专家论证。

7.5.3～7.5.4  本条强调平台依据设计进行安装，相关方通过实验实际证明设备的安全可靠，再投入使用。

7.5.5  本条规定安全使用与维护的基本要求。

7.6  电动吊篮

7.6.1  常规吊篮依据《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术标准》JB/T11699实施，非常规吊篮参照《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术标准》JB/T11699，并通过专家论证后实施。

7.6.2  吊篮种类及规格的简单说明。

7.6.3  一般指厂家生产的吊篮设备，运输至现场，无需特殊措施辅助，支臂无超高，悬挑无超长等情况，满足直接就位安装。参照GB19155、JG-T5032,JGJ202等规范实施。

7.6.4  针对非标准吊篮，提出对非标部分进行重点把控，设计计算应满足要求，增加的矩形钢管或型钢参照《钢结构设计规范》GB50017进行设计计算，其他参照GB19155、JG-T5032,JGJ202等规范实施。

7.6.5  针对非标准吊篮，提出对非标部分进行重点把控，设计计算应满足要求，增加的支撑结构参照《钢结构设计规范》GB50017进行设计计算，其他参照GB19155、JG-T5032,JGJ202等规范实施。

7.6.6  针对非标准吊篮，提出对非标部分进行重点把控，设计计算应满足要求，增加骑墙码构造参照《钢结构设计规范》GB50017进行设计计算，对承载结构进行复核计算，其他参照GB19155、JG-T5032,JGJ202等规范实施。

7.6.7  本条主要是针对实际需求，做一个标准吊篮的安装支设平台，脚手架平台搭设参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的要求，钢结构平台参照《钢结构设计规范》GB50017进行设计计算，标准吊篮部分参照GB19155、JG-T5032,JGJ202等规范实施。

7.7  索网脚手架

7.7.1  本条结合现场实际情况，依据《索结构技术标准》JGJ257进行设计计算和材料规格取值。

7.7.2  依据《索结构技术标准》JGJ257进行设计计算，并完成荷载取值。

7.7.3  本条强调索网脚手架的搭设施工工艺，按步骤完成搭设，高于2m的作业属于高处作业，应将高处作业安全生产管理措施纳入安全施工方案的内容。

7.7.4  本条强调根据设计和方案要求进行验收，验收各方代表签字后方可使用。

7.7.5  《索结构技术标准》JGJ257对脚手架安全管理、使用、维护与拆除有详细要求，需要按此执行。

8   幕墙吊装施工作业安全

8.1  一般规定

8.1.1  本条强调超常规幕墙的施工要做到技术先行，方案先行，为保证安全，必须经过专家论证通过后方可实施

8.1.2  为保证吊车、起重机等设备的正常指挥，确保安全，必须持证上岗，并提前交底培训。

8.1.3  现场吊装作业有高空坠物隐患，需要在坠落半径内设置警戒区，避免发生安全事故。

8.1.4  本条强调起重设备验收后使用及验收手续的重要性。

8.1.5  本条强调非专业人员不得私自安装、维护与维修、拆除起重设备，以免造成设备损坏甚至发生安全事故。

8.1.6～8.1.9  本条强调幕墙吊装作业的规范性和设备使用的规范性，为确保安全生产，应严格遵守。

8.2  装配式幕墙板块吊装

8.2.1  一般结合工程的实际特点选择一种设备或者多种设备组合使用，以满足施工要求为原则。

8.2.2  为保证吊装作业的合理合规合法，从作业人员的考核、交底上进行规范要求，从人员操作上规避作业安全隐患。

8.2.3  为保证吊装作业的合理合规合法，从作业人员配备对讲设备和指令上做规范要求，从人员沟通指挥上规避作业安全隐患。

8.2.4  本条强调吊装绳索与板块连接方式，受力需合理，防止倾覆旋转，做到平稳起吊、就位。

8.2.5  本条针对地面起吊和楼层起吊做详细说明，地面起吊要设置缆风绳，控制板块再规定线路提升吊运；楼层起吊要依靠专用平板车和悬臂吊完成板块的提升吊运。

8.2.6  本条为规避吊装设备失灵造成吊装板块冲顶的情况设计提升防冲顶限位措施。

8.2.7  一般在正常施工前，要求对板块进行试调试验，从起吊、提升吊运、吊运停止、下降吊运等方面进行观察验收。

8.2.8  本条强调吊装板块操作顺序的细节，规避板块坠落安全隐患。

8.2.9  设备停用断电为常规要求，为避免设备雨林，造成设备失灵等安全隐患，吊装设备需要有防水措施。

8.3  超大玻璃板块吊装

8.3.1～8.3.2  本条规定的吊装前根据荷载大小，结合设计计算，对设备进行复核对比，做足准备工作，确保吊装安全合理。

8.3.3  本条规定大玻璃板块的起吊细节操作方式，避免超大玻璃板块起吊过程中出现破损，确保起吊安全。

8.3.4  本条规定大玻璃板块吊运过程保护措施，避免发生损坏，规避安全隐患。

8.4  幕墙钢结构吊装

8.4.1  本条概括了幕墙钢结构工程中，针对不同类型的钢架形式，可以采用的吊装设备。并根据不同吊装设备及方案分析吊装形式，规范吊装设备的验收要求，在施工组织上做到经济安全。

8.4.2  本条结业雨棚钢结构的特点，规定宜选用的吊装设备、吊装方案及吊装形式以及具体的提升要求，雨棚尾部连接及斜拉杆的连接为关键受力点，需要重点控制。

8.4.3  本条结合采光顶钢结构的特点，规定宜选用的吊装设备、吊装方案及吊装形式以及具体的提升要求，吊装设备依附于主体结构的情况，需要对涉及的结构承载力进行复核。

8.4.4  本条结合幕墙造型钢架的特点，规定宜选用的吊装设备、吊装方案及吊装形式以及具体的提升要求。

# Text boxes

2

3

1

8

7

6

5

4

9

2

1

3

7

6

8

1

2

4

5

3

4

9

7

8

4

5

2

5

6

1

10